Lisa 1 Tehniline kirjeldus

- Jõhvi Vallavalitsuse 11.12.2018 korralduse nr 856

- „Veebihanke „Jõhvi kalmistu rekonstrueerimise

- projekteerimine” hankemenetluse korraldamine

- ja veebihanke dokumendi kinnitamine“ lisale

TEHNILINE KIRJELDUS - LÄHTEÜLESANNE

Rekonstrueeritav objekt: Jõhvi kalmistu, Jõhvi linn.

Projektiala maaüksuste katastritunnused: 25301:001:0106, 25301:001:0049.

1.  SISSEJUHATUS

1.1  Jõhvi Vallavalitsus (edaspidi tellija) eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega rekonstrueerida ja parendada kalmistu infrastruktuuri selliselt, et see oleks esteetiline, kultuuripärandit väärtustav ning kasutuses mugav, võimalikult vastupidav ja kauakestev.

Eesmärgi saavutamiseks soovitakse tellida projekteerimistööd järgmiste ehitustööde jaoks:

1.1.1  teed ja liikluskorraldus:

1.1.1.1  kalmistusisene peatee (peaväravast) sillutamine kabelist 2. ja 3. kvartalite lõpuni;

1.1.1.2 kalmistusiseste sõidetavate kruusateede rekonstrueerimine ja ühtlustamine (piiritletud graniitsõlmkattega teedeks);

1.1.1.3  kalmistut läbivate üldkasutatavate asfaltteede remondi kavandamine;

1.1.1.4  4. ja 5. kvartali vahelise pinnastee läbisõidu takistamine teetakistustega;

1.1.1.5  kalmistusiseste pinnasteede ja jalgradadele graniitsõelmetest katendi rajamine;

1.1.1.6  parkimiskohtade kavandamine kalmistut läbiva sõidutee servas (10. kvartali ulatuses).

1.1.2  haljastus:

Kolumbaariumi läheduses olevate haljasalade heakorrastamine ning nende kujundamine ühtseks funktsionaalselt sisustatud alaks. Tseremoniaalväljaku rajamine koos vajaliku välimööbliga ja infrastruktuuriga.

1.1.3  valgustus:

1.1.3.1 valgustuse rajamine kalmistu peateele peasissepääsusust kuni kabelini ning üldkasutatavatele teedele;

1.1.3.2  peavärava dekoratiivse valgustuse rajamine.

1.1.4  jäätmekäitlus:

Prügikonteinerite ja -urnide optimaalse paigutuse määramine (olemasolevate ümberpaigutamine, uute kavandamine).

Sobivatesse kohtadesse (teenindava transpordi ligipääsu olemasolul) näha ette süvamahutite paigaldamine.

1.1.5  piirded:

1.1.5.1  olemasolevate paekivimüüride remont ja katteplaatide taastamine;

1.1.5.2  Rakvere tänava poolse paekivist piirde rajamine koos kolme väravaga;

1.1.5.3  kalmistu loodepoolsel piiril heki rajamine ning sõidutee/haljasala piiritlemine;

1.1.5.4  kivimüüri rajamine 10. kvartali kaguservas;

1.1.5.5  paekivimüüri rajamine 6. ja 7. kvartali kirdeservas;

1.1.5.6  heki rajamine 12. kvartali kirdeservas (11. kvartali heki jätkamine);

1.1.5.7  puitpiirde rajamine kalmistu 8. kvartali ja aianduskruntide vahel.

1.1.6  infomajandus:

1.1.6.1  infotahvlite paigaldamine sõlmpunktides, mis lisaks kalmistu objektide paiknemisele tutvustab kalmistu ajalugu, eeskirja ja muud vajaliku infot;

1.1.6.2  rajada kalmistusiseste viitade süsteem, sh viidad infrastruktuuri objektideni (tualetid, veevõtukohad) ning kultuuriväärtust omavatele objektidele.

1.1.7  Välimööbel paigaldada kalmistu siseteede ääres piisaval hulgal istepinke.

1.1.8  tehnosüsteemid:

1.1.8.1 olemasoleva veevõtukoha rekonstrueerimine ja kahe täiendava veevõtukoha ehitamine (sh üks X kvartali piirkonnas ja teine kabeli juures). Veevõtukohtade veevarustus lahendada ühisveevõrgust;

1.1.8.2  kabeli varustamine joogiveega ja kanalisatsiooniga lahendada Side tänava algusest, kusjuures  torustike ehitamine Rakvere tn alt kavandada kinnisel meetodil (puurimisega);

1.1.8.3  kalmistu uue liitumiskilbi kavandamine, peateede välisvalgustuse kavandamine ja väliste toitepistiku või -kilpide kavandamine vajalikes kohtades;

1.1.8.4  linna videovalve süsteemi laiendamine kalmistu alale.

1.1.9  jäätmekäitluse taristu rajamine:

1.1.9.1  jäätmete sorteeritud käitlemist võimaldava taristu rajamine;

1.1.9.2  taimsete jäätmete komposteerimise taristu rajamine.

1.2  Projektlahendused peavad vastama kehtivatele seadustele, ehitusnormidele, standarditele.

1.3 Kalmistu rekonstrueerimise projekt tuleb koostada ja vormistada põhiprojekti detailsusega võttes aluseks majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ning Eesti Standardis EVS 932:2017 "Ehitusprojekt" sätestatud nõudeid.

1.4  Projekteerimisel arvestada, et Jõhvi kalmistu maa-alal kehtib kinnismälestise kaitsevöönd ning millel paiknevad ka kultuurimälestiste registrisse kantud üksikud objektid (reg nr 13869 ja 38).

1.5 Töövõttu kuulub kalmistu rekonstrueerimise projekteerimiseks vajalike uuringute, sh vajalike geodeetiliste mõõdistuste teostamine, tehniliste tingimuste, kooskõlastuste ja lubade taotlemine, samuti teiste, eesmärgi saavutamiseks vajalike kuid dokumentatsioonis määratlemata tööde ning toimingute teostamine.

1.6 Rekonstrueerimisprojekti kooskõlastamine Muinsuskaitseametiga kuulub töövõttu. Kooskõlastamise teiste riiklike ametkondadega korraldab Jõhvi Vallavalitsus.

1.7 Töövõtja peab arvestama projekti koostamisel Jõhvi Vallavalitsuse soove, ettepanekuid ning sellest johtuvalt vajadusel lahendusvariantide koostamisega juhul kui esitatud lahendus ei vasta  Jõhvi Vallavalitsuse soovidele ja ettepanekutele.

2. MUUD KÜSIMUSED

2.1  Olemasolevad alusdokumendid aadressil: https://pilv.johvi.ee/index.php/s/QcVq2dZraWQHdvS

2.2  Tellija esitab kalmistut puudutava dokumentatsiooni:

2.2.1  osaline geodeetiline mõõdistus;

2.2.2  Jõhvi kalmistu hoolduskava (Külli Aleksanderson, Mari Nõmmela, Triin Kallavus, Liisa Sekavin);

2.3  Jõhvi linna kalmistu kvartalite 11 ja 12 kujunduse eskiisprojekt (Liisa Sekavin).

2.3  Lähteülesandes sätestamata tingimuste ja nõuete osas juhindub töövõtja kehtivatest normidest, standarditest, heast tavast, oma kogemustest ja professionaalsusest.

2.4 Töövõtja ei saa tuua ettekäändeks lähteülesande puudulikkust, et õigustada projekt-dokumentatsioonis lahendamata valdkondi, millised töövõtja  professionaalsusest lähtudes oleksid pidanud olema lahendatud.

2.5  Töövõtja tellib koostatud põhiprojekti alusel kavandatavate ehitustööde kululoendid, mis peavad olema vormistatud Excel formaadis ja olema koostatud rühmade ja eriosade kaupa.

2.6  Objektiga on võimalik tutvuda pakkujale sobival ajal.

3.  PROJEKTDOKUMENTATSIOONI VORMISTAMINE, TÖÖKORRALDUS

3.1  Iga projekti osa (nagu arhitektuur, ehituskonstruktsioonid, elektrivarustus jne) peab olema allkirjastatud vastavat pädevust omava vastutava spetsialisti poolt.

3.2 Töövõtja garanteerib projekteerimise vältel peetavatel projekteerimis-nõupidamistel iga eriala vastutava spetsialisti osalemise nõupidamisel. (Projekteerimise nõupidamisi arvestada minimaalselt 2 korda kuus, toimumiskohaga Jõhvis).

3.3 Töövõtja on kohustatud esitama projekti digitaalsel kujul vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooni ministeeriumi poolt koostatud juhendmaterjalile  "Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel".

4.  LISAD lisatud aadresil: https://pilv.johvi.ee/index.php/s/QcVq2dZraWQHdvS

Lisa 2A: olemasoleva olukorra skeem

Lisa 2B: kavandatavate elementide skeem